## Slide 1: 1강. 라즈베리파이 개발환경
두원공과대학교 컴퓨터공학과 2학년

## Slide 2
다시 시작하고 싶으면,
 앞만 보고 달리면 된다.

## Slide 3: 생각 더하기
존 F. 케네디의 명언
해야 할 일은 해야 한다.
- 어떠한 고난에도,
장애와 위험, 그리고 압력이 따르더라도-
그것이야 말로 모든 인간 도덕의 기본이다.
― 존 F. 케네디(John F. Kennedy)
A man does what he must
- in spite of personal consequences,
in spite of obstacles and dangers, and pressures –
and that is the basis of all human morality.
<John F. Kennedy, 1917~1963>
미국 제35대 대통령
정식 선거로 당선된 최연소 대통령
루스벨트와 함께 민주당의 정신적 지주
쿠바 위기 해결, 아폴로 계획 출범
New Frontier 정신 주장

## Slide 4: 학습목표
본 강의를 이수하면 라즈베리파이 개발환경을 구축할 수 있다.
  라즈베리파이 소개
  라즈베리파이 OS(운영체제) 설치
  한글 글꼴 설치
  한글 입력기 설치

## Slide 5: 라즈베리파이 운영체제(OS) 설치
Raspberry Pi Imager 다운로드  OS 설치 SW
  www.raspberrypi.com/software

## Slide 6: 최신 OS 다운로드
라즈베리파이 OS 다운로드(1)
  www.raspberrypi.com/software

## Slide 7: 최신 OS 다운로드
라즈베리파이 OS 다운로드(2)

## Slide 8: 최신 OS 다운로드
라즈베리파이 OS 다운로드(３)

## Slide 9: 최신 OS 다운로드
[참고] 라즈베리파이 OS 다운로드(４)

## Slide 10: [참고] 현재 제공되는 라즈베리파이 OS 버전
<32 bits>
<64 bits>

## Slide 11: [참고] bullseye vs. bookworm
<64 bits>

## Slide 12: [참고] bullseye vs. bookworm
가상환경 사용, opencv 및 legacy camera 모듈 활용 방법이 많이 바뀜

## Slide 13: 최신 OS 다운로드
다운로드된 파일 별도 저장  추후 편리
복사

## Slide 14: [참고] xz 압축파일
xz 압축파일
  하나의 파일만을 압축할 수 있으며, 압축률이 매우 뛰어남
  2011년 GNOME 프로젝트에서도 채택
  Linux, Mac OS, Solaris, Windows, DOS 등 다수의 플랫폼에서 사용
Raspberry Pi Imager에서 “---.xz” 압축파일 인식 가능

## Slide 15: 라즈베리파이 운영체제(OS) 설치
Micro SD 카드 준비
  Micro SD 카드와 SD Card Reader를 준비
  32GB SD Card를 Card Reader에 장착
  Card Reader를 PC의 USB 단자에 연결

## Slide 16: 라즈베리파이 운영체제(OS) 설치
“Raspberry Pi Imager” 설치

## Slide 17: 라즈베리파이 운영체제(OS) 설치
“Raspberry Pi Imager” 설치

## Slide 18: 라즈베리파이 운영체제(OS) 설치
“Raspberry Pi Imager” 설치

## Slide 19: 라즈베리파이 운영체제(OS) 설치
“Raspberry Pi Imager” 실행
  장치 선택

## Slide 20: 라즈베리파이 운영체제(OS) 설치
“Raspberry Pi Imager” 실행
  운영체제 선택(1)

## Slide 21: 라즈베리파이 운영체제(OS) 설치
“Raspberry Pi Imager” 실행
  운영체제 선택(2)

## Slide 22: 라즈베리파이 운영체제(OS) 설치
“Raspberry Pi Imager” 실행(계속)
  저장소 선택

## Slide 23: 라즈베리파이 운영체제(OS) 설치
“Raspberry Pi Imager” 실행(계속)
  설정 편집

## Slide 24: 라즈베리파이 운영체제(OS) 설치
“Raspberry Pi Imager” 실행(계속)

## Slide 25: 라즈베리파이 운영체제(OS) 설치
“Raspberry Pi Imager” 실행(계속)

## Slide 26: 라즈베리파이 개발환경 구축
“Raspberry Pi Imager” 실행(계속)
  운영체제 쓰기 (실행과정)

## Slide 27: 컴퓨터 기본구조
구분 | 설명 | PC | Arduino | Raspberry Pi
중앙처리장치 | 프로그램 실행, 데이터 처리 | i-7, 라이젠 | 본체 내장 | 본체 내장
주기억장치 | 저장, 휘발성, 고속 | RAM |  | 
보조기억장치 | 저장, 비휘발성, 저속 | SSD, HDD |  | SD Card
입력장치 | 프로그램/데이터 입력 | 키보드, 마우스 | 푸시버튼, … | 키보드, 푸시버튼
출력장치 | 데이터 출력 | 모니터, 프린터 | LED, … | 모니터, LED, …

## Slide 28: 라즈베리파이
라즈베리파이 (Raspberry Pi)
  영국의 라즈베이파이 재단이 학교와 개발도상국의 기초 컴퓨터 교육을 증진하기 위해 개발한 신용카드 크기의 단일보드 컴퓨터
  외부 저장장치 : HDD/SSD가 아닌 SD Card
  운영체제
    Linux 커널 기반 라즈베리파이 OS(舊 라즈비안, Raspbian)
    Windows10 for IoT, …
  주요 프로그래밍 언어
    Python, BBC Basic, C, C++, Java 등
  2020년 4B, 2023년 5 출시
    실습에서는 Raspberry Pi 4B 이용
※ Raspberry Pi의 Pi는 Python을 의미함
Raspberry Pi 4B
Raspberry Pi 5

## Slide 29: 라즈베리파이 4와 5의 비교
구분 | 라즈베리파이 4B | 라즈베리파이 5
CPU | Broadcom 2711(Quad-Core @1.5GHz) | Broadcom BCM2712 (2.4GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A76 CPU)
Memory | 1GB, 2GB, 4GB LPDDR4 SDRAM | 2GB, 4GB, 8GB, 16GB LPDDR24X-4267 SDRAM
GPU | VideoCore VI (500MHz) | VideoCore VII GPU, supporting OpenGL ES3.1
Video Out | 2x micro-HDMI | 2x microHDMI, Dual 4Kp60 HDMI
Resolution | H.265 decoding(4Kp60) H.264 decoding(1080p60)  1920x1080 H.264 encoding(1080p30)  1920x1080 | 4Kp60 HEVC decoder
USB | 2x USB3.0 2x USB2.0 | 2x USB3.0 2x USB2.0
Network | GB Ethernet (1Gbps) Bluetooth 5.0 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz) | GB Ethernet, with PoE+ support Bluetooth 5.0 Dual-band 802.11ac WiFi
Power | 5V via USB Type C (up to 3A) | 5V/5A DC Power via USB-C
Size | 88 x 58 x 19.5 mm | 82 x 56 x 19.5 mm
※ 4Kp60  4096x2160, 60fps, 4K Resolution
※ 1080p60  1920X1080, 60fps
※ 1080p30  1920X1080, 30fps

## Slide 30: 라즈베리파이 HW의 특징
<40개의 HW 제어 핀 노출, 외부회로 구성>
<모터 쉴드 장착, 모터 제어 가능>
<I2C, SPI 등 통신 모듈 내장>
<카메라, 마이크, 스피커 라이브러리 제공>
 레퍼런스보드 혹은 T형 확장모듈 활용

## Slide 31: 라즈베리파이 발전 과정
<라즈베리파이 1B>
<라즈베리파이 2B>
<라즈베리파이 3B+>
<라즈베리파이 4B>
<라즈베리파이 Zero>
<라즈베리파이 Pico>
저가형 모델 : 사양 축소
가격 : 5달러
램 : 512MB
저장장치 : 마이크로 SD
인터페이스 : HDMI, 마이크로 usb 2개, GPIO 40핀
크기 : 65305 mm
라즈베리파이 재단에서 출시한 마이크로컨트롤러(OS 없음)
RP2040 MCU 채택 (본 MCU 채택한 아두이노도 출시함)
마이크로파이선 이용
크기 : 5121 mm

## Slide 32: 라즈베리파이 4B의 구성요소

## Slide 33: 라즈베리파이의 pin map
라즈베리파이 GPIOGeneral Purpose Input/Output
  다른 하드웨어(센서, 모터 등 주변장치)와 상호작용하는 역할
  GPIO 핀 이름 시스템  하드웨어에 표기되지 않음
    물리적 핀 번호 : 순서에 따라 부여된 번호
    BCM : 라즈베리파이 공식 GPIO 명칭  물리적 핀번호 좌우에 표시된 번호
    wiringPi : C언어에서 주로 사용  #include <wiringPi.h>
<자료. https://blog.naver.com/goldbag37/221357121378>

## Slide 34: 라즈베리파이의 pin map
BCM vs. BOARD:
BOARD: Refers to the physical pin numbers on the Raspberry Pi header.
BCM: Refers to the Broadcom SOC channel numbers assigned to each pin.
Example: On a Raspberry Pi 4, physical pin 12 is BCM 18.
라즈베리파이 GPIO 명칭(BCMBroadcom chip-specific pin numbers)
40 pin GPIO

## Slide 35: [참고] 라즈베리파이 GPIO 확장 모듈
<T형 확장모듈>
<레퍼런스 보드>
수업에서는 레퍼런스 보드 활용
- 편리하나, 케이스에 들어가지 않고 F 점프 와이어의 이탈이 쉬운 문제는 있음

## Slide 36: 라즈베리파이로 할 수 있는 일
https://www.hackster.io/raspberry-pi/projects

## Slide 37: 라즈베리파이용 운영체제
라즈베리파이 OS(舊 라즈비안(Raspbian))
  라즈베리파이 공식 운영체제
  데비안 리눅스를 기반으로 만들어진 배포판
리눅스 계열
  슬랙웨어 리눅스, 우분투(ubuntu), 레드햇, Kali Linux 등
기타
  Windows On Raspberry Pi, FreeBSD, 안드로이드, RISC OS, 크롬 OS. Embedded Linux 등
※ubuntu : 남아프리카 반투어, “네가 있으니 내가 있다.”
※RISC : Reduced Instruction Set Computer

## Slide 38: 라즈베리파이 부팅
부팅에 필요한 준비물
<SD 카드 장착된 Raspberry Pi>
<모니터 (HDMI)>
<HDMI 케이블>
3B+
4B
<키보드와 마우스(USB 타입)>
<어댑터(USB micro-B, 5Vdc 2.5A)>
HDMI 미지원時
micro-HDMI

## Slide 39: [참고] 라즈베리파이 전용 LCD Display
전용 LCD Display
  LCD Display 후면에 라즈베리파이를 부착 가능

## Slide 40: 라즈베리파이 4B 부팅
라즈베리파이 연결
마우스
키보드
모니터
어댑터

## Slide 41: 라즈베리파이 4B 부팅
실행과정  OS 커스터마이징을 적용하면 자동 설정됨
  Welcome
  국가 설정 : 한국 설정  이전에는 WiFi 버그, 현재는 버그 수정

## Slide 42: 라즈베리파이 4B 부팅
실행과정  OS 커스터마이징을 적용하면 자동 설정됨
  사용자 설정
  WiFi 설정

## Slide 43: 라즈베리파이 4B 부팅
실행과정  OS 커스터마이징을 적용하면 자동 설정됨
  Browser 설정
  업데이트  Skip / 설치 완료

## Slide 44: 라즈비안 환경 – 데스크탑 화면

## Slide 45: 라즈비안 환경 – 딸기메뉴
딸기메뉴윈도우의 시작메뉴 역할
웹브라우저-크롬
파일탐색기
터미널  명령 실행
 윈도우의 콘솔 역할

## Slide 46: 라즈비안 환경 – 네트워크 설정 메뉴
마우스 오버
 AP 및 IP 정보 제공
마우스 클릭
 AP 정보 제공 및 선택
블루투스 관리
(추후 학습)

## Slide 47: 라즈비안 환경 설정 – 위치 정보
위치정보 설정  OS 커스터마이징을 통해 설정 완료
  딸기 – Preferences – Raspberry Pi Configuration

## Slide 48: 라즈비안 환경 설정 – Localisation
Set Locale
  Language를 en으로 설정하길 추천
  ko(Korean) 설정 시 글꼴 깨짐  한글 글꼴 미 설치 상태
ko 설정 시 버그(bug) 화면

## Slide 49: 라즈비안 환경 설정 - Localisation
Set Timezone / Set Keyboard

## Slide 50: 라즈비안 환경 설정 - Localisation
Set WLANCountry
  이전에는 KR로 설정할 경우 WiFi 인식 버그
  최신 버전 버그 수정하여 KR로 지정하여도 문제 없음

## Slide 51: 라즈비안 환경 설정 – 한글 글꼴 설치
한글 오류 확인
  Naver 사이트 접속  한글 글꼴 깨짐  한글 글꼴 설치 필요

## Slide 52: 라즈비안 환경 설정 – 한글 글꼴 설치
패키지 업그레이드
  리눅스 환경은 수시로 업그레이드되기 때문에 설치 전 패키지 업그레이드 필요
    sudo apt-get update  현재 사용 가능한 패키지와 버전 리스트 업데이트
     /etc/apt/source.list
    sudo apt-get upgrade  리스트 내부 패키지들을 최신 버전으로 재설치
시간이 꽤 걸리는 작업,
“중간 계속 할까요?” 질문에 “y” 눌러줄 것

## Slide 53: 라즈비안 환경 설정 – 한글 글꼴 설치
한글 글꼴 설치
  sudo apt-get install fonts-unfonts-core

## Slide 54: 라즈비안 환경 설정 – 한글 글꼴 설치
한글 글꼴 확인  Naver 사이트 접속

## Slide 55: 라즈비안 환경 설정 – 한글 입력기 설치
iBus 한글 입력기 설치
  sudo apt-get install ibus ibus-hangul
시간이 꽤 걸리는 작업,
“중간 계속 할까요?” 질문에 “y” 눌러줄 것

## Slide 56: 라즈비안 환경 설정 – 한글 입력기 설치
iBus 데몬(Daemon) 구동
※ 데몬(Daemon, 데이먼, 디먼)
- 우리말로 직역하면 귀신프로세스(어원은 맥스웰의 악마)
- 부모 프로세스에서 별도로 떨어져 나와 백그라운드로 실행되는 프로세스
- MS Windows의 서비스와 비슷하며 일반적으로 시스템이 켜질 때부터 꺼질 때까지 지속적으로 작동

## Slide 57: 라즈비안 환경 설정 – 한글 입력기 설치
iBus 데몬(Daemon) 설정

## Slide 58: 라즈비안 환경 설정 – 한글 입력기 설치
리부트

## Slide 59: 라즈비안 환경 설정 – 한글 입력기 설치
한글 입력 확인
  웹브라우저에서는 한글 입력 오류
  “Tonny”에서의 한글 입력

## Slide 60: 라즈비안 환경 – 한글 메뉴 사용
딸기 – Preferences – Raspberry Pi Configuration
  설정 후 리부트

## Slide 61: 라즈비안 환경 – 한글 메뉴 사용
딸기 – Preferences – Raspberry Pi Configuration
본 강좌에서는 영문 메뉴를 권장함.

## Slide 62: Summary
라즈베리파이란?
  학교 및 개도국을 위한 단일보드 컴퓨터
라즈베리파이 OS(라즈비안) 설치
  이미지 다운로드 및 SD Card 복사
  입출력 장치 연결 및 부팅
  WiFi 설정
  지역 설정
  한글 글꼴 설치
  iBus 한글 입력기 설치

## Slide 63: 단어
단어 | 발음 | 뜻 | 단어 | 발음 | 뜻
active |  |  | manually |  | 
activity |  |  | next |  | 
advance |  |  | network |  | 
alternate |  |  | official |  | 
available |  |  | open |  | 
back |  |  | option |  | 
cancel |  |  | preference |  | 
choose |  |  | provide |  | 
complete |  |  | quick |  | 
configuration |  |  | reboot |  | 
connection |  |  | recommend |  | 
custom |  |  | resolution |  | 
desktop |  |  | select |  | 
device |  |  | setup |  | 
display |  |  | shield |  | 
download |  |  | shutdown |  | 
easy |  |  | socket |  | 
finish |  |  | source |  | 
get |  |  | storage |  | 
image |  |  | support |  | 
include |  |  | turn off |  | 
indicate |  |  | turn on |  | 
install |  |  | update |  | 
interface |  |  | upgrade |  | 
launch |  |  | variant |  | 
legacy |  |  | wireless |  | 
localisation |  |  | wizard |  | 
logout |  |  |  |  | 

## Slide 64: 용어
용어 | 의미
Bluetooth | 
CPU | 
Ethernet | 
GPIO | 
HDMI | 
iBus | 
memory | 
OS | 
storage | 
Thonny | 
USB | 
WiFi | 
딸기 메뉴 | 
라즈베리파이 (raspberry pi) | 
라즈비안 (raspbian) | 
레퍼런스 보드 | 
입출력장치 | 
파이선 (python) | 
패키지 업그레이드 : update | 
패키지 업그레이드 : upgrade | 
핀맵(pin map) | 
한글 글꼴 설치 | 
한글 입력기 설치 | 

## Slide 65: 과제
단계별 실행 과정을 촬영 혹은 캡처하여 제출
  입출력 장치 연결
  Imager 실행
  데스크탑 환경  라즈베리파이 스크린 샷은 PrtScr 키 누름
  지역(Localisation) 설정
  한글 글꼴 설정
  한글 입력기 설정
  기타 추가 가능…
도전과제(구글 등 검색)
  라즈베리파이로 프로젝트를 수행한다면 무엇?
    출처, 목적, 회로도, 소스코드 등을 조사하여 요약하기
    프로그램 실행을 요구하는 것은 아님

## Slide 66: 질의 응답
No question, no learning !!!
No dumb question !!!
I’m here to be interrupted.
I’m an interrupt-driven professor.
I teach less, students learn more.