## Slide 1: 2강. 원격접속 환경
두원공과대학교 컴퓨터공학과 2학년

## Slide 2
우리의 인생은
 굳은 살 만큼 전진한다.

## Slide 3: 생각 더하기
“어린 왕자＂의 한 구절
하지만 다른 수많은 장미꽃보다도
한송이 나의 장미꽃이 더 중요해.
왜냐하면 내가 물을 주었던 건 바로 그녀였기 때문이야.
내가 유리 고깔을 씌워주었던 것도 바로 그녀였기 때문이야
바람막이를 쳐서 보호해 주었던 것도 그녀였기 때문이야.
― 생떽쥐베리의 어린 왕자 중에서
But in herself alone she is more important than
all the hundreds of other roses :
because it is she that I have watered;
because it is she that I have put under the glass globe;
because it is she that I have sheltered behind the screen.
<Sant-Exupéry, 1900-1944>
프랑스의 작가, 비행사
“어린 왕자＂의 작가로 유명
제2차 세계대전 당시 조종사 경력을 인정받아 공군 대위로 입대
비행부적격자로 분류되어 지상근무를 하던 중, 청탁을 넣어 1944년 항공사진 촬영 임무 수행 중 실종

## Slide 4: 학습목표
본 강의를 이수하면 원격으로 라즈베리파이에 접속하여 작업할 수 있는 개발환경을 구축할 수 있다.
  PC의 모바일 핫스팟 기능 활용
  VNC 서버
    vnc 서버 활성화
    Windows PC에 VNC viewer 설치
  원격 데스크톱 연결
    xrdp 설치  원격 그래픽 로그인 기능
  원격 접속 개발환경
    PuTTY  문자 기반 원격 접속
    Samba 서버  Windows 운영체제와 Linux 운영체제간 파일 공유
  파이선 프로그램 작성 및 실행
    데스크톱 환경(VNC 서버)

## Slide 5: PC의 모바일 핫스팟 기능
PC 및 노트북을 이용한 모바일 핫스팟
  모바일 데이터 또는 다른 WiFi로 연결된 인터넷을 자신의 기기를 통해 다른 기기와 공유하는 기능  일종의 인터넷 공유기
  속도는 빠른 편이며, 스마트폰을 이용하여 노트북을 연결하는 것이 가장 활성화
  핫스팟 이름 및 비밀번호 설정 가능
  노트북은 WiFi가 내장되어 그냥 사용 가능하나, PC에서는 WiFi 랜카드(동글이) 필요
ipTIME USB3.0 무선랜카드
ipTIME USB2.0 무선랜카드

## Slide 6: PC의 모바일 핫스팟 기능 활성화
시작 메뉴 옆의 검색창에서 “핫스팟” 검색

## Slide 7: PC의 모바일 핫스팟 기능 활성화
PC에서 “모바일 핫스팟” 설정
현재 연결된 장치 없음

## Slide 8: PC의 모바일 핫스팟 기능 활성화
라즈베리파이에서 “모바일 핫스팟”에 접속

## Slide 9: PC의 모바일 핫스팟 기능 활성화
PC의 “모바일 핫스팟” 설정 창의 연결된 장치 정보

## Slide 10: VNC 서버 연결 개념
VNC 서버  사용 추천
  원격지 PC에 VNC viewer를 설치하여 라즈베리파이 환경과 동일한 화면을 볼 수 있게 함
    키보드, 마우스, 모니터 없이 작업할 수 있는 환경
    라즈베리파이 / Windows 화면은 서로 연동  어느 곳에서 작업해도 동일
  VNC viewer에서 파일 복사는 안됨  Samba 이용
라즈베리파이 화면
윈도우 화면
동일
네트워크
동일
화면

## Slide 11: VNC 서버 연결 개념
라즈베리파이만으로 구동
  연결이 쉽고, PC 필요 없이 구동
  모니터, 키보드, 마우스 등 부가적인 장치 필요
원격 GUI 환경
  모니터, 키보드, 마우스 등 부가적인 장치 필요 없음
  익숙한 Windows 환경에서 라즈베리파이에 원격으로 접속, 편리하게 사용 가능
  초기 설정이 필요하며, 약간 어려움
  네트워크 환경 필요  공유기, 모바일 핫스팟 등
  추가적인 프로그램 요구
  속도가 약간 늦음  실제 사용에 그리 불편하지 않음

## Slide 12: Raspberry Pi  VNC 서버 활성화(1)
[라즈베리파이] VNC 활성화 방법(1)  주로 방법(2) 이용

## Slide 13: VNC 서버
[라즈베리파이] VNC 활성화 방법(1)

## Slide 14: VNC 서버
[라즈베리파이] VNC 활성화 방법(1)

## Slide 15: VNC 서버
[라즈베리파이] VNC 활성화 방법(1)

## Slide 16: VNC 서버
[라즈베리파이] VNC 활성화 방법(2)
  Raspberry Pi Configuration 이용하는 방법
  딸기 – Preferences – Raspberry Pi Configuration

## Slide 17: VNC 서버
[Windows PC] VNC viewer 설치
※다운로드가 완료되면 기본 옵션으로 설치

## Slide 18: VNC 서버
[Windows PC] VNC viewer 실행

## Slide 19: VNC 서버
[Windows PC] VNC viewer 실행

## Slide 20: VNC 서버
[Windows PC] VNC viewer 실행
더블클릭

## Slide 21: VNC 서버
[Windows PC] VNC viewer 실행 화면

## Slide 22: 원격 데스크톱 연결 개념
원격 데스크톱 연결
  원격지 PC에서 그래픽 환경으로 라즈베리파이에 접속하는 환경
    클라이언트로 Windows 운영체제의 “원격 데스크톱 연결“ 기능을 활용
    별도의 로그인으로 수행하기에, 두 화면은 연동되지 않음
    라즈베리파이에 별도의 입출력장치 없이도 작업 수행 가능
  라즈비안 환경을 GUI로 표현 가능하나, 속도는 느린 편
  고정 IP가 아닌 경우, 동일한 LAN 접속이 필요함
라즈베리파이 화면
윈도우 화면
동일
네트워크
별도
로그인

## Slide 23: [도전1] 라즈베리파이에 xrdp 패키지 설치
xrdp 패키지
  Microsoft Windows 이외의 운영체제에서 완전한 기능의 RDP (Remote Desktop Protocol) 호환 원격 데스크톱 환경을 제공
  Microsoft RDP 서버의 무료 오픈소스 구현
설치 명령어  sudo apt-get install xrdp

## Slide 24: [도전1] PC에서 “원격 데스크톱 연결” 실행
시작 메뉴의 검색기능 이용  “원격” 입력
  시작 메뉴 타일에 등록해두면 편리함
  원격지 IP 주소 입력  Pi의 네트워크 아이콘 이용 IP 확인

## Slide 25: [도전1] PC에서 “원격 데스크톱 연결” 실행
라즈베리파이의 로그인과 비밀번호 입력

## Slide 26: [도전1] PC에서 “원격 데스크톱 연결” 실행
오류 발생  화면 전체가 새까맣게 나타남

## Slide 27: [도전1] PC에서 “원격 데스크톱 연결” 실행
로그인 세션 문제(ChatGPT 오류 검색 결과)
  라즈베리파이 OS(특히, Bullseye 이상)에서는 xrdp 접속 시 자동 로그인 세션과의 충돌로 검은 화면 발생 가능
  자동 로그인 비활성화
    sudo raspi-config
    1. System Options  S6 Auto Login
    자동 로그인 비활성화
    리부팅

## Slide 28: [도전1]“원격 데스크톱 연결” 실행

## Slide 29: [도전1] 실습 후 “자동 로그인”활성화 요망
우리는 실습에서 VNC 서버를 이용
  자동 로그인 활성화 요망
    라즈베리파이를 부팅하면 자동으로 로그인 됨
  sudo raspi-config

## Slide 31: PuTTY
PuTTY
  SSH, Telnet, rlogin, raw TCP를 위한 클라이언트 프로그램
    문자 기반의 원격 접속 환경
    명령어를 키보드로 입력해야 하며, Linux 명령어에 익숙해질 필요가 있음
  자유 및 오픈 소스 기반의 단말 에뮬레이터
  tty는 UNIX 전통 터미널 이름(teletype)을 줄여 나타냄
  일반적으로 Samba 서버(파일공유 서버)와 함께 이용함
라즈베리파이 화면
윈도우 화면
동일
네트워크
별도
로그인

## Slide 32: [도전2] PuTTY
라즈베리파이의 SSH 서버 활성화
  [딸기] – [Preferences] – [Raspberry Pi Configuration]
설정 변경 후에는 리부트 필요

## Slide 33: [도전2] PuTTY
내 PC의 운영체제 확인  64비트 운영체제
  [시작] – [Windows 관리 도구] – [시스템 정보]

## Slide 34: [도전2] PuTTY
PuTTY 다운로드

## Slide 35: [도전2] PuTTY
PuTTY 다운로드

## Slide 36: [도전2] PuTTY
PuTTY 설치

## Slide 37: [도전2] PuTTY
PuTTY 설치

## Slide 38: [도전2] PuTTY
PuTTY 설치

## Slide 39: [도전2] PuTTY
PuTTY 실행
  아이콘을 우측 타일에 등록해두면 실행에 편리

## Slide 40: [도전2] PuTTY
PuTTY 실행
  ID와 PW(타이핑해도 글자 안보임)를 입력하면 원격으로 터미널 사용 가능, CUI 환경

## Slide 41: Samba
Samba
  Windows 운영체제를 사용하는 PC에서 Linux 또는 UNIX 서버에 접속하여 파일이나 프린터를 공유할 수 있는 소프트웨어
    SMB 프로토콜 이용
  1991년 호주의 박사과정 학생이던 앤드루 트리젤이 개발
  편리하기는 하나 보안이 중요한 곳에서는 사용하지 않음
  PuTTY/VNC와 함께 사용함
라즈베리파이 화면
윈도우 화면
동일
네트워크
파일공유

## Slide 42: Samba
라즈베리파이에 Samba 서버 설치
  보통 패키지 업그레이드 후 설치하나, 이미 1강에서 업그레이드함
    sudo apt-get update
  Samba 서버 설치
    sudo apt-get install samba samba-common-bin
시간이 약간 걸리는 작업,
“중간 계속 할까요?” 질문에 “y” 눌러줄 것

## Slide 43: Samba
Samba 설치 확인(1)  ps 명령어 이용
  아래 출력이 나타나면 정상적으로 설치된 것
    ps -ef | grep smbd
※ ps  프로세스(process) 확인 명령어
-e  커널 프로세스를 제외한 모든 프로세스 출력
-f  전체 리스트 내용 출력
※명령1│명령2  파이프라인  명령1의 결과를 명령2의 입력으로 전달
※ grep  입력으로 전달된 문서에서 특정 문자열 찾음

## Slide 44: Samba
Samba 서버 설치 확인(2)  netstat 명령어
  Samba 서버 동작은 445번 포트에 할당
    netstat -an --tcp
※ netstat  네트워크 연결상태, 라우팅 테이블, 인터페이스 상태 등 표시
-a  모든 네트워크 상태 출력
-n  도메인 주소를 숫자로 출력
--tcp  TCP 소켓의 정보만 표시

## Slide 45: Samba
Samba 서버 설정
  nano 편집기로 설정 파일 편집
    sudo nano /etc/samba/smb.conf
※ nano  오픈 소스로 대부분의 리눅스 시스템에서 제공하는 편집기
가장 널리 사용하는 vi(vim)에 비해 사용하기 쉬움
편집기 옵션을 하단에 표시

## Slide 46: Samba
Samba 서버 설정  추가 후 Ctrl+X, y,  눌러 저장
  sudo nano /etc/samba/smb.conf
[hrkim] 사용자 정의
주석(comment)
공유 폴더 위치(hrkim의 작업공간)
접근 가능한 사용자
파일 생성, 쓰기 허용 여부
읽기 전용 여부
공유 폴더 내부의 목록 보여줄 지 여부

## Slide 47: Samba
Samba 서버에 접근 가능한 사용자의 password 설정
  sudo smbpasswd –a hrkim
  지정한 비밀번호 기억할 것  PC에서 연결할 때 필요
삼바 서버 재실행
  sudo /etc/init.d/smbd restart
  혹은 시스템 리부트
  혹은 sudo systemctl restart smbd
비밀번호는 보이지 않으나,
그냥 입력할 것

## Slide 48: Samba
Windows 운영체제에서 Samba 서버 연결
  실행(+R)  라즈베리파이의 IP 주소 입력
  오류가 발생하는 경우 Windows PC의 설정을 변경하여야 함

## Slide 49: Samba
구글 검색  삼바 연결 오류

## Slide 50: Samba
Windows PC의 설정 변경
  제어판 – 프로그램 – Windows 기능 켜기/끄기

## Slide 51: Samba
Windows PC의 설정 변경
  실행(+R)  gpedit.msc

## Slide 52: Samba
Windows PC에서 라즈베리파이의 Samba 서버에 연결
  실행(+R)  라즈베리파이의 IP 주소 입력

## Slide 53: Samba
Windows PC에서 라즈베리파이의 Samba 서버에 연결
smbpasswd로 설정한 비밀번호 입력

## Slide 54: Samba
Windows PC에서 Samba 서버 연결 완료
라즈베리파이의 공유 폴더인 /home/hrkim 디렉토리의 파일 목록 출력
 Windows 운영체제와 라즈베리파이 운영체제간 파일 복사 및 이동 가능

## Slide 55: 삼바 접속 오류 – 동일한 사용자가 …
아래와 같은 삼바 접속 오류 발생시
  공유리소스를 끊고 다시 연결 시도

## Slide 56: 삼바 접속 오류 – 동일한 사용자가 …
현재 사용중인 네트워크 연결 확인
현재 사용중인 네트워크 목록
불필요한 연결 제거

## Slide 57: Python 예제 프로그램 – 데스크톱
Terminal을 이용 작업용 디렉토리 생성
※ ls  list directory contents, 디렉토리 내부의 목록
※ cd  change directory, 현재 작업 디렉토리를 이동, 경로(path) 개념이 요구됨
절대경로  루트(root)를 기준으로 목적지 디렉토리 지정
상대경로  현재 디렉토리를 기준으로 목적지 디렉토리 지정
※ mkdir  make directory, 새로운 디렉토리를 생성

## Slide 58: 파이선 예제 프로그램 – 데스크톱
“Thonny Python IDE” 실행

## Slide 59: 파이선 예제 프로그램 – 데스크톱
“Thonny”  Python 프로그램 작성을 위한 IDE

## Slide 60: 파이선 예제 프로그램 – 데스크톱
“_01_hello.py” 코드 입력 및 저장

## Slide 61: 파이선 예제 프로그램 – 데스크톱
“_01_hello.py” 실행

## Slide 62: 파이선 예제 프로그램 – 데스크톱
Terminal을 이용한 “_00_hello.py” 실행
  [Tools] – [Open system shell …]

## Slide 63: Summary
PC의 모바일 핫스팟 기능 활용
VNC Server
원격 데스트톱
PuTTY
Samba
Python 예제 프로그램
  데스크톱(VNC 서버)

## Slide 64: 단어
단어 | 발음 | 뜻 | 단어 | 발음 | 뜻
abort |  |  | interface |  | 
access |  |  | list |  | 
add |  |  | open |  | 
authenticate |  |  | option |  | 
back |  |  | password |  | 
binary (bin) |  |  | path |  | 
browseable |  |  | peripheral |  | 
cancel |  |  | preference |  | 
change |  |  | print |  | 
comment |  |  | readonly |  | 
common |  |  | reboot |  | 
complete |  |  | release |  | 
configuration |  |  | remote |  | 
connect |  |  | resolution |  | 
connection |  |  | restart |  | 
content |  |  | select |  | 
control (ctl) |  |  | session |  | 
directory |  |  | shell |  | 
disable |  |  | system |  | 
download |  |  | terminal |  | 
enable |  |  | tool |  | 
finish |  |  | valid |  | 
get |  |  | viewer |  | 
host |  |  | wizard |  | 
init |  |  | writable |  | 
install |  |  |  |  | 

## Slide 65: 용어
용어 | 의미
VNC Server | 
mobile hotspot | 
nano | 
PuTTY | 
Samba Server | 
sudo | 
Thonny | 
원격데스크톱 | 

## Slide 66: 과제
단계별 실행 과정을 촬영 혹은 캡처하여 제출
  원격 데스크톱 연결 화면
  PuTTY 연결 화면
  Samba 이용 파일탐색기 연결 화면
  파이선 예제
    데스크톱
도전과제
  원격데스크톱
  PuTTY

## Slide 67: 질의 응답
No question, no learning !!!
No dumb question !!!
I’m here to be interrupted.
I’m an interrupt-driven professor.
I teach less, students learn more.