## Slide 1: 5강. 입력처리 (디지털 입력, 아날로그 입력)
두원공과대학교 컴퓨터공학과 2학년

## Slide 2
세상에서 가장 행복한 때는
 사랑할 때..

## Slide 3: 생각 더하기
강철왕 카네기의 명언
​﻿보통 사람은 자신의 일에
에너지와 능력의 25%만 투자합니다.
세상은 자신의 능력의 50% 이상을
쏟아붓는 사람에게 아는 체를 하고,
100%를 헌신하는 소수의 사람들에게
기대하지 않은 혁신을 제공합니다.
The average person puts only 25% of his energy and ability into his work.
The world takes off its hat to those who put in more than 50% of their capacity
and stands on its head for those few and far between souls who devote 100%.
- Andrew Carnegie
<Andrew Carnegie, 1835~1919>

## Slide 4: 학습목표
본 강의를 이수하면 사용자 입력을 받을 수 있다.
  input()
  디지털 입력
    Pushbutton 제어
    Toggle Switch 구현
    외부 인터럽트 이용
    쓰레드 이용  여러 작업 동시 수행(예. 입력을 대기하면서 다른 작업 처리)
  아날로그 입력
    MCP3208 ADC
    SPI 버스
    MCP3208 통신 프로토콜
    가변저항(potentiometer) 이용 아날로그 입력

## Slide 5: Python 언어  input()
input()
  사용자로부터 입력을 받는 함수
  사용자의 요구에 다른 처리를 가능하게 함
예제1. 사용자 입력 받기
입력  청색 글씨
출력  흑색 글씨

## Slide 6: Python 언어  input()
예제2. 프롬프트 흉내내기

## Slide 7: RPi.GPIO.input() 함수
디지털 입력
  1  3.3V 연결
  0  GND 연결
3.3V
GND

## Slide 8: RPi.GPIO.input() 함수
예제 3. RPi.GPIO.input()
  라즈베리 파이의 40개 핀(GPIO)에서 논리적으로 0 또는 1을 읽는 함수
    0V  0 / 3.3V  1

## Slide 9: RPi.GPIO.input() 함수
실행결과

## Slide 10: 푸시 버튼(Pushbutton)
푸시 버튼(Pushbutton)이란?
  누름 단추 혹은 푸시 버튼이라 부르며, 디지털 입력의 대표적 형태
  지렛대 형태에 가까우며, 최소 하나의 극은 연결되어 있음
  일반적인 푸시 버튼은 누를 경우 접점이 닫힘
  푸시 버튼은 극성이 없으며, 두 단자 씩 내부적으로 연결
<다양한 형태의 푸시 버튼>
<푸시 버튼의 결선 구조>
(A-B, C-D는 서로 연결되어 있음)
A
B
C
D
A
B
C
D

## Slide 11: 푸시 버튼(Push Button) – 플로팅
디지털 입력의 플로팅(Floating) 상태
  디지털 입력은 Low (0V) 혹은 HIGH (5V) 값을 입력하는 것
  플로팅 상태는 입력과 관련하여 아무런 조치를 취하지 않은 상태
    스위치 온(그림 (a))  LOW의 입력상태 보장
    스위치 오프(그림 (b))  상태 값을 확정하기 어려움
     작은 잡음(Noise)에도 취약
(a) (b)
<플로팅 상태>
Switch On  LOW
Switch Off  ?
입력단자
입력단자

## Slide 12: 푸시 버튼 – Pullup / Pulldown
풀업(Pullup)/풀다운(Pulldown) 회로
  기능
    풀업(Pullup) 회로 : 버튼 클릭 안 했을 시, 입력값 HIGH 끌어올림
    풀업(Pulldown) 회로 : 버튼 클릭 안 했을 시, 입력값 LOW 끌어내림
  풀업/풀다운 저항
    전류를 무시할 수 있을 정도로 큰 저항값  10k
입력단자
+5V (raspi 3.3V)
Switch Off  HIGH
10k
<풀업회로>
<풀다운회로>
입력단자
+5V (raspi 3.3V)
Switch Off  LOW
10k

## Slide 13: Pushbutton 실습회로
#17
#27
3V3
GND
220 (적적갈)
내부풀업저항 이용

## Slide 14: 라즈베리파이의 풀업/풀다운 지정
라즈베리파이는 내부적으로 풀업/풀다운 지정 가능
  회로에서 저항(보통 10k 저항 이용) 하나를 줄일 수 있음
실습회로 Pullup 동작 개념
  버튼 클릭 안 할 시,
   HIGH 입력이 요구  PUD_UP 지정
  버튼 클릭 시
   GND에 연결  LOW
GPIO.setup(channel, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(channel, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
Unpressed
(내부풀업)
input
Pressed

## Slide 15: Pushbutton 동작
예제 4. pullup Pushbutton과 LED의 연동

## Slide 16: gpiozero
Rpi.GPIO
  조금 저수준(Low-level)이라 코드가 복잡
gpiozero
  Rpi.GPIO를 쉽게 다룰 수 있도록 만든 고수준(High-level) 라이브러리
  라즈베리파이 공식 파이썬 라이브러리의 하나
  GPIO 핀에 연결된 장치(LED, pushbutton, motor, sensor 등)를 클래스 이용 객체로 다룸
  특징
    간단한 문법
    이벤트 기반 동작
    다양한 디바이스 지원
  설치  기본 설치되어 있음
    sudo apt-get install python3-gpiozero

## Slide 17: Pushbutton 동작
예제 4-1. gpiozero를 이용한 입력  이벤트 등록 방식
<실행 결과는 예제4와 동일함>

## Slide 18: Pushbutton 동작
예제 4-2. gpiozero를 이용한 입력처리  버튼 상태 확인
<실행 결과는 예제4와 동일함>

## Slide 19: 토글 스위치 (Toggle Switch)
토글 스위치
  버튼을 클릭할 때마다 상태값이 전환되는 스위치
  토글버튼은 실제 다양한 응용에서 사용되고 있음
  토글 스위치는 상태값이 여러 개
    2상태 : 0  1  0  1  …
    3상태 : 0%  50%  100%  0%  50%  100%  …
    4상태 : 정지  미풍  약풍  강풍  정지  …
  현실에서 볼 수 있는 토글 스위치의 예
    키보드의 “Caps Lock”
    “Radiobutton” 컨트롤
    선풍기의 풍량 조절
    …

## Slide 20: 토글 스위치 (Toggle Switch)
토글 스위치 동작 원리
  Pullup 회로에서는 버튼의 입력이 1에서 0으로 변경되는 순간 스위치 동작이 일어나면 됨
0000000011111111000000001111111100000111111
버튼 언클릭
버튼 클릭
풀다운회로에서 토글 스위치 동작 시점
(이전버튼 1, 현재버튼 0)

## Slide 21: 토글 스위치 (Toggle Switch)
예제 5. 전형적인 토글 스위치

## Slide 22: 상승 에지 / 하강 에지
에지 : 입력 값이 변하는 순간
  상승 에지(rising edge) : 0  1  이전버튼 0 현재버튼 1
  하강 에지(falling edge) : 1  0  이전버튼 1 현재버튼 0
<Pullup 회로의 동작>

## Slide 23: 토글 스위치 (Toggle Switch)
예제 6. 하강 에지를 이용한 토글 스위치 PUD_UP
실행결과는 실습5와 동일

## Slide 24: 인터럽트
인터럽트(interrupt)
  프로그램 실행 중 하드웨어나 예외상황이 발생하였을 때, MCU 또는 단일보드 컴퓨터에게 알려 프로그램의 실행을 정지하고 변화에 대응하는 다른 프로그램을 처리할 수 있도록 하는 것
  인터럽트로 지정된 핀의 입력이 조건에 충족될 때, CallBack 함수(ISR; Interrupt Service Routines)을 수행
  일의 경중에 따라 중요도(Priority)에 의거, 지금 하는 일보다 중요도가 낮은 일은 처리가 안될 수도 있음
  외부 인터럽트를 이용하여 논리를 간단하게 처리할 수 있음
프로그램
실행
프로그램
실행 중단
인터럽트
처리
인터럽트
서비스실행
프로그램
재개
인터럽트
발생
현 프로그램
상태보관
서비스할
루틴결정
상태복구
<인터럽트의 개념>

## Slide 25: 토글 스위치 (Toggle Switch)
예제 7. 인터럽트를 이용한 토글 스위치

## Slide 26: 토글 스위치 (Toggle Switch)
<참고. bounce time>
실행결과는 실습5와 동일

## Slide 27: 토글 스위치 (Toggle Switch)
예제 7.1 gpiozero를 이용한 토글스위치
실행결과는 실습5와 동일

## Slide 28: 멀티 태스킹/ 멀티 스레딩
멀티태스킹(Multi-Tasking)
  한 사용자가 한대의 컴퓨터로 2가지 이상의 작업 혹은 프로그램들을 동시에 구동
  Windows 환경에서 여러 개의 Windows로 작업하는 것
멀티스레딩(Multi-Threading)
  각각의 프로세서는 여러 가지의 처리를 동시에 수행
  가장 작은 일의 단위인 스레드(thread)를 동시에 처리
스레드는 프로세스를 구성

## Slide 29: Process 와 Thread
Process 란?
  프로그램의 Instance
  실행 파일(*.exe)이 컴퓨터의 메모리에 적재되어 실행되고 있는 것
Thread 란 ?
  실제 Code를 CPU에서 실행하는 것
  가장 작은 실행 단위  일반적으로 메서드를 의미
Process
Thread 1
Thread 2
Thread 3

## Slide 30: 쓰레드(Thread)
쓰레드(Thread)
  가장 작은 프로그램 내의 실행 단위
  프로세스 내의 단일 순차 흐름(메서드)을 의미
  하나의 쓰레드는 시작에서 종료까지 한번에 하나씩의 명령을 수행
  쓰레드는 독립적으로 수행될 수 없으며, 프로세스 안에서 수행
시작
명령1
명령2
명령3
종료

## Slide 31: 단일/다중 스레드
단일 스레드(Single Thread) 프로세스
  한번에 하나의 스레드만 실행
다중 스레드 (Multi Thread) 프로세스
  한번에 여러 개의 스레드 실행 가능  시분할(Time Sharing) 방식
  특히 오래 걸리는 작업(주로 입〮출력)에서 대기시간을 획기적으로 감축
   별도의 조그만 컴퓨터
시작
스레드1
스레드2
스레드3
종료
시작
스레드1
스레드2
스레드3
종료

## Slide 32: 쓰레드의 동작 개념
Thread
Main
(사용자의
입력 없이도 생성)
myThread1
myThread2
myThread1 생성
myThread2 생성
myThread1 종료
myThread2 종료
프로그램 실행
프로그램 종료

## Slide 33: 쓰레드(Threead)
예제 8. 쓰레드 기본 동작  출력문으로 쓰레드 동작 확인

## Slide 34: 쓰레드(Threead)
예제 9. 다중쓰레드(Multi Thread) 동작
  메인 쓰레드  입력 처리, 쓰레드 1,2  출력구문으로 동작 확인

## Slide 35: 쓰레드(Threead)
예제 9. 다중쓰레드(Multi Thread) 동작
main 쓰레드 동작
 키보드 입력을 echo
t1 동작
 0.5초 간격 출력
t2 동작
 0.25초 간격 출력

## Slide 36: 쓰레드(Threead)
예제 10. 쓰레드를 이용한 LED 점멸
  메인 쓰레드  1초 간격 main 출력, thBlk  1초 간격 LED 점멸
동작 : Shell에 1초 마다 “main”이 출력되고, 동시에 LED는 1초 간격으로 점멸함

## Slide 37: 쓰레드(Threead)
예제 11. 쓰레드를 이용한 LED 밝기 조절
  메인 쓰레드  1초 간격 main 출력, thFad  2초 간격 밝기 변화
동작 : Shell에 1초 마다 “main”이 출력되고, 동시에 LED는 2초 주기로 밝아졌다 어두워짐

## Slide 38: 쓰레드(Threead)
예제 11. 실행결과
  메인 쓰레드  1초 간격 main 출력, thFad  2초 간격 밝기 변화

## Slide 39: 쓰레드 실습회로
#17
#27
3V3
GND
220 (적적갈)
#18

## Slide 40: 쓰레드(Threead)
예제 12. 다중쓰레드를 이용한 LED 점멸 및 밝기 조절

## Slide 41: 쓰레드(Threead)

## Slide 43: MCP3208
MCP 3208
  ADC (Analog to Digital Conveter)
  12bits 해상도 : 0~4095의 값
  8개의 단일입력 혹은 4개의 차등입력
  SPI 직렬 인터페이스 이용
  최대 100ksps 의 속도로 변환

## Slide 44: MCP3208
핀 배열 및 기능
Pin | Function
CH0~CH7 | Analog Inputs
VDD | Power Supply(+2.7~5.5V)
VREF | Reference Voltage Input
AGND | Analog Ground
CLK | Serial Clock
DOUT | Serial Data OUT
DIN | Serial Data In
/SHDN | Chip Select / Shutdown Input
DGND | Digital Ground
Pin | Function
CH0~CH7 | Analog Inputs
VDD | Power Supply(+2.7~5.5V)
VREF | Reference Voltage Input
AGND | Analog Ground
CLK | Serial Clock
DOUT | Serial Data OUT
DIN | Serial Data In
 | Chip Select / Shutdown Input
DGND | Digital Ground

## Slide 45: SPI
SPI (Serial Peripheral Interface)
  플래시 메모리, 센서, 실시간 시계(RTC), ADC 등의 통신에 일반적으로 사용하는 직렬 인터페이스
  모토롤라 사에서 개발
  마스터와 슬레이브 간 전이중(full-duplex, 동시 양방향 통신 가능) 동기식 직렬 통신 제공
Label | Function | Alternate labels...
SCLK | Serial Clock (output from master) | SCK, CLK
MOSI | Master Output Slave Input (data output from master) | SDI, DIN, SI
MISO | Master Input Slave Output(data output from slave) | SDO, DOUT, SO
SS | Slave Select (often active low, output from master) | CE, SSEL, CS

## Slide 46: 라즈베리파이의 SPI 핀
Newer models have a 2nd SPI Bus.

## Slide 47: MCP 3208 내부 블럭도

## Slide 48: MCP 3208 데이터 포맷
MCP 3208 데이터 포맷
  CS 10 : 통신 시작, SCLK로 클럭 신호 발생
  DIN : SGL/DIFF  단일/차등 입력 지정, D2~D0  입력채널 설정
  DOUT : Null 비트와 12비트의 데이터 전송(MSB)
1 0 : 통신시작
Data is clocked out of A/D Converter on falling edges.
시작 시그널(1) 수신 후, 입력 방식 및 채널번호 수신
NULL(0) 전송 후, 12 비트의 아날로그 데이터 전송

## Slide 49: MCP 3208 데이터 포맷
DIN 비트 구성
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
&
>>2
0x6
0x7
CH3
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0
1
1

## Slide 50: MCP 3208 데이터 포맷
DIN 비트 구성
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
&
0x7
CH3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
<<6
0
1
1

## Slide 51: MCP 3208 데이터 포맷
DOUT 비트 구성

## Slide 52: SPI 인터페이스 활성화
딸기메뉴 – Preferences – RaspberryPiConfiguration

## Slide 53: MCP 3208 실습회로
실습회로
  CS/SHDN  CE0, CLK  SCLK(GPIO11), DOUT  MISO(GPIO9), DIN  MOSI(GPIO10)
  AGND/DGND  GND, VDD/VREF  3.3V

## Slide 54: [실습13] MCP 3208 기본 동작

## Slide 55: [실습13] MCP 3208 기본 동작
CH0을 GND에 연결한 경우
CH0을 5V에 연결한 경우

## Slide 56: [실습14] MCP 3208의 모든 채널 입력

## Slide 57: [실습14] MCP 3208의 모든 채널 입력

## Slide 58: MCP 3208 실습회로
실습회로
  기존 실습회로에 LED 추가
#18

## Slide 59: [실습15] 가변저항을 이용한 아날로그 입력

## Slide 60: [실습15] 가변저항을 이용한 아날로그 입력

## Slide 61: [실습16] gpiozero를 이용한 MCP3208 활용

## Slide 62: Summary
파이선 기본 명령
  input()
디지털 입력
  Pushbutton 응용
    Rpi.GPIO.input()
    Toggle Switch
Interrupt
Thread
  Multi-thread 동작
아날로그 입력
  MCP3208
gpiozero

## Slide 63: 단어
단어 | 발음 | 뜻 | 단어 | 발음 | 뜻
add |  |  | input |  | 
as |  |  | interrupt |  | 
blink |  |  | join |  | 
break |  |  | low |  | 
callback |  |  | mode |  | 
change |  |  | noise |  | 
channel |  |  | output |  | 
cleanup |  |  | pass |  | 
connect |  |  | press |  | 
current (cur) |  |  | previous (pre) |  | 
cycle |  |  | print |  | 
define (def) |  |  | priority |  | 
detect |  |  | pulldown |  | 
duty |  |  | pullup |  | 
else |  |  | range |  | 
enter |  |  | set |  | 
event |  |  | setup |  | 
except |  |  | share |  | 
exit |  |  | sleep |  | 
fading |  |  | state |  | 
flag |  |  | switch |  | 
false |  |  | target |  | 
float |  |  | toggle |  | 
global |  |  | true |  | 
high |  |  | try |  | 
if |  |  | warning |  | 
import |  |  | while |  | 

## Slide 64: 용어
용어 | 의미
bouncetime | 
Callback 함수 | 
GPIO | 
GPIO.BCM | 
GPIO.RISING | 
gpiozero | 
input() | 
Interrupt | 
ISR | 
KeyboardInterrupt | 
MCP3208 | 
Multi-Tasking | 
Multi-Threading | 
Pull Up / Pull Down | 
Pushbutton | 
pwm | 
Rising Edge / Falling Edge | 
RPi.GPIO.input() | 
Thread | 
threading | 
Toggle Switch | 

## Slide 65: 도전과제
과제 1. 인터럽트 이용 토글 스위치(교재 P.162 참고)
  GPIO17 버튼 입력, GPIO23 Red LED 출력 토글
  토글 스위치 기능을 이용하여 LED 밝기 조절 0%  50%  100%
  버튼 입력은 인터럽트로 처리

## Slide 66: 도전과제 1

## Slide 67: 도전과제
과제 2. 다중 입출력(교재 P.165 참고)
  3개의 Pushbutton(17, 27, 22)과 2개의 LED(23, 22) 연결
  각 버튼(토글 스위치로 구현)에 따라 다른 LED 구동
    pb1  Red LED, pb2  Blue LED, pb3  Turn Off All
  버튼 입력은 인터럽트로 처리

## Slide 68: 도전과제 2

## Slide 69: 질의 응답
No question, no learning !!!
No dumb question !!!
I’m here to be interrupted.
I’m an interrupt-driven professor.
I teach less, students learn more.